Pracovní list č.1  k výukovému materiálu   „Mechanické vlastnosti kapalin“   Jméno: …………………

Příklad č.1 Malý píst hydraulického lisu má obsah 12 cm2. Jak velkou sílu vyvine velký píst lisu, jestliže na malý píst působí síla 15 N. Plocha velkého pístu je 220 cm2.

Příklad č.2 Velký píst zvedáku, který má obsah 2,5 dm2, vyvine maximální sílu 50 kN. Jaký je obsah malého pístu, jestliže na něj působí síla 1500 N.

Příklad č.3 Plocha malého pístu lisu má obsah 10 cm2. Jak velký tlak vzniká v kapalině,jestliže působíme na tento píst vnější silou 60 N.

Příklad č.4 Vodní lis má písty o obsahu 4 cm2 a 2 dm2. Jak velkou silou působí voda na velký píst, jestliže na malý píst působí síla 60 N.

Příklad č.5 Jak velký musí být obsah velkého pístu zvedáku,tak aby zvednul auto, které má hmotnost 2t. Na malý píst o obsahu 25 cm2 působí síla 1 kN.

Příklad č.6 Jak velký tlak vyvolá v kapalině malý píst o obsahu 0,2 dm2 na který působí síla 50 N.

Příklad č.7 Velký píst vyvine maximální sílu 24 kN, má obsah 6 dm2 a je 30x větší, než malý píst. Jak velká síla působí na malý píst?

Příklad č.8 Obsah malého pístu je 50x menší než velký píst. Na malý píst působí síla 34 N. Jak velkou sílu vyvine velký píst?