| ID plochy | Katastrální území | Mapka lokality | Doporučená opatření u rizikových lokalit |
| --- | --- | --- | --- |
| 632635_1 | Droždín |  | Realizovat opatření na zkapacitnění koryta toku Adamovka v délce 2736 m, tak jak je navrženo v Koncepci vodního hospodářství města Olomouce Umístit svodné drény z dřevěných hranolů v lesní cestě vedoucí podél hrany rokle, kterou protéká vodní tok Adamovka. Svodné drény budou zaústit do odvodňovacího příkopu svedeného do vodního toku Adamovka. |
| 641227_1 | Holice u Olomouce |  | Umístit zasakovací pásy v přispívající ploše jak jsou navrženy ve Studii protierozních opatření na ZPF na území města Olomouce. |
| 669288_1 | Svatý Kopeček |  | Vybudovat, zkapacitnit (vyčistit) systém odvodňovacích příkopů - podél cesty vedoucí před vstupem do ZOO, Restaurací Archa, mezi lesním porostem a dětským hřištěm a parkovištěm Zkapacitnit propustky v ulici Darwinova u vjezdů k nemovitostem Dodržovat čištění horských vpustí umístěných na hraně parkoviště |
| 669288_2 | Svatý Kopeček |  | Zamezit přítoku povrchových vod lesní cestou, vybudováním svodných drénů z dřevěných hranolů v lesní cestě s odvedením vod do lesního porostu Vybudovat odvodňovací příkop pod kritickým bodem na pravé straně komunikace v celé délce ulice Pod Hvězdou až ke křižovatce s ulicí Ježkova |
| 686875_5 | Lošov |  | Umístit biotechnická opatření (liniová) - zasakovací pás, plošný ochranný pás a průleh v přispívající ploše, jak jsou navrženy ve Studii protierozních opatření na ZPF na území města Olomouce V místě kritického bodu vybudovat propustek pod vjezdem na pole a vjezdem do zemědělského areálu a obnovit nebo vyčistit silniční příkop nad vjezdem do zemědělského areálu směrem z obce Horské vpustí osazené na silničním příkopu vyčistit, opravit a zajišťovat jejich pravidelné čištění |
| 686875_6 | Lošov |  | V přispívající ploše vytvořit plošné ochranné zatravnění nejvyššího bodu včetně přilehlého území v rozsahu navrženém ve Studii protierozních opatření na ZPF na území města Olomouce Vyloučit pěstování erozně nebezpečných plodin |
| 703109_1 | Nemilany |  | V přispívající ploše činit dílčí opatření vedoucí k zamezení vzniku drah soustředěného odtoku tak jak jsou navrženy ve Studii protierozních opatření na ZPF na území města Olomouce – plošné ochranné zatravnění, stabilizace dráhy soustředěného odtoku a zasakovací nebo sedimentační pásy Realizovat opatření na vodním toku Nemilanka jak jsou navržena ve studiích a projektech, zabývající se zvýšením kapacity vodního toku Nemilanky. Pokračovat v pracích na dalších stupních projektové dokumentace protipovodňových opatření na toku Nemilanka a zajistit realizaci těchto opatření. Vybudovat poldr Zolova a Pod Hvězdárnou |
| 710911_2 | Chválkovice |  | Realizovat zasakovací či sedimentační pás pod Droždínem navržený ve Studii protierozních opatření na ZPF na území města Olomouce Realizovat retenční nádrž Švabinského včetně přeložky svodnice 11_2 v souladu s Koncepcí vodního hospodářství města Olomouce |
| 710946_2 | Řepčín |  | Realizovat zasakovací či sedimentační pás a stabilizaci dráhy soustředěného odtoku ve Studii protierozních opatření na ZPF na území města Olomouce vyloučit pěstování erozně nebezpečných plodin Nechat posoudit kapacitu propustku pod ulicí Řepčínská na základě aktuálních hydrologických dat |
| 710946_5 | Řepčín |  | Realizovat opatření zkapacitnění svodnice 1248 navržené v rámci projektu Odvádění povrchových vod v lokalitě ulice Křelovská. |
| 737747_3 | Radíkov u Olomouce |  | Návrh opatření je podrobně řešeno ve vzorovém projektu |
| 737747_4 | Radíkov u Olomouce |  | Návrh opatření je podrobně řešeno ve vzorovém projektu |
| 750387_5 | Slavonín |  | Realizovat zkapacitnění koryta Nemilanky dle Koncepce vodního hospodářství města Olomouce Vybudovat poldr Zolova a Pod Hvězdárnou V přispívající ploše činit dílčí opatření vedoucí k zamezení vzniku drah soustředěného odtoku tak jak jsou navrženy ve Studii protierozních opatření na ZPF na území města Olomouce – plošné ochranné zatravnění, stabilizace dráhy soustředěného odtoku, zasakovací nebo sedimentační pásy a průlehy |
| 750387_6 | Slavonín |  | Realizovat poldr Zolova a Pod Hvězdárnou Zajišťovat pravidelnou údržbu vtokového objektu do zatrubněné kanalizace v ul. Zolova kam odtékají povrchové vody z lokality Horní Lán Realizovat opatření navržená v projektu Převedení dešťových vod z komunikací z lokality Horní lán a pod Vlachovými v MČ Slavonín |
| 767760_1 | Topolany u Olomouce |  | V přispívající ploše činit dílčí opatření vedoucí k zamezení vzniku drah soustředěného odtoku tak jak jsou navrženy ve Studii protierozních opatření na ZPF na území města Olomouce – plošné ochranné zatravnění, stabilizace dráhy soustředěného odtoku, zasakovací nebo sedimentační pásy. Používat protierozní agrotechnické postupy Realizovat výstavbu poldru Topolany na Křelovském potoce jak je uvedeno v Koncepci vodního hospodářství města Olomouce |
| 767760_2 | Topolany u Olomouce |  | V přispívající ploše činit dílčí opatření vedoucí k zamezení vzniku drah soustředěného odtoku tak jak jsou navrženy ve Studii protierozních opatření na ZPF na území města Olomouce – plošné ochranné zatravnění, stabilizace dráhy soustředěného odtoku, zasakovací nebo sedimentační pásy a průlehy. Realizovat výstavbu Poldru Topolany na vodním toku Stouska |
| 772411_1 | Týneček |  | V přispívající ploše zejména v jeho horní částí v k.ú. Tovéř činit dílčí opatření vedoucí k zamezení vzniku drah soustředěného odtoku tak jak jsou navrženy ve Studii protierozních opatření na ZPF na území města Olomouce – plošné ochranné zatravnění a zasakovací nebo sedimentační pásy. Nad kritickým bodem zřídit zasakovací pás. V místě kritického bodu vybudovat ochranný val, který bude navržen na povrchový odtok z přispívající plochy, v němž budou zohledněny účinky ochranného opatření. Na návodní straně ochranného valu by měl být umístěn odvodňovací příkop s převedením vod do zasakovacího pásu |